#### СЪДЪРЖАНИЕ

- Челен лист

- Съдържание

- Обяснителна записка;

- Kолич. сметка

- Количествено- стойностна сметка

- Чертежи:

Разгъвки на фасадните плоскости за част от сградата,

предвидена за саниране    М1:100

VII. 	Удостоверение за проектантска правоспособност

VIII. 	Застраховка „Професионална отговорност”

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ:    Частично саниране на Почивна база "Сл. бряг" на Министерски съвет в к.к."Сл. бряг", общ. Несебър

Представената разработка е направена въз основа  на задание от Възложителя.

Разработката представлява частично саниране на Почивна база "Слънчев бряг" на Министерски съвет в к.к. " Сл. бряг"

Обхватът на санирането е определен от Възложителя.

За частта от фасадата, за която ще се направи санирането е направено заснемане на фасадните плоскости, което е позволило да сметнем необходимите количества за топлоизолация на външните стени,ламаринена-та обшивка по борда на покривната конструкция,  на  минералните мазилки,   на топлоизолац. система за обръщане по страници на прозорците и др.

Заложената топлоизолация по фасадите е 5 см експандиран пенополистирол /EPS/, 2 см  топлоизолация / EPS/  е заложена по таван под тераси и външните преградни стени към терасите, и за обръщане по страници на прозорците.

В партера е предвидена топлоизолация ХPS- 5 cm / екструдиран полистирен/, който е с по- твърда структура и с нисък коефициент на влагопреминаване.

Заложено е полагане по сградата на ивици от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с мин. широчина 20см. - по хоризонтала и

на всеки 1000 m2 - ивици с минимална широчина 50см- по вертикала на фасадите.

Запазено е   цветовото решение на фасадите с полагане на два цвята минерална мазилка.

Изготвил: ........................................

/арх. Цв. Симеонов/